Приложение № 1

Техническа спецификация

Община Каспичан има подписано Споразумение № INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-2018/002803-004137 за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа (МСЕ): WiFi4EU с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA). В тази връзка Ви предоставяме следната техническа спецификация:

1. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на система за предоставяне на WiFi зона, с разполагане на общо 11 точки за достъп на открито, при следните минимални параметри:

- поддържа едновременно използване на две честоти (2,4Ghz - 5Ghz);

- има цикъл на поддръжка над 5 години;

- има средно време между отказите (MTBF) най-малко 5 години;

- има специално и централизирано единно звено за управление най-малко за всички точки за достъп на всяка WiFi4EU мрежа;

- поддържа IEEE 802.1x;

- е съвместима с 802.11ac Wave I;

- поддържа IEEE 802.11r;

- поддържа IEEE 802.11k;

- поддържа IEEE 802.11v;

- има капацитет за обслужване на поне 50 потребителя едновременно без влошаване на качеството на услугата;

- има поне 2x2 MIMO (множество входни и изходни канали);

- има съвместимост с Hotspot 2.0 (програма за сертифициране Passpoint на Wi-Fi Alliance);

- скорост на изтегляне от поне 30 Mbps.

Точките ще се разполагат на следните места:

- град Каспичан: СУ „П.Волов“, Централна алея – 2 броя, Спортна площадка, Междублоково пространство ул.“Мадарски конник“ № 115, 117, 119 и Парк на ул. „Александър Стамболийски“;

- град Плиска: Централен площад и ОбУ „Св. П. Хилендарски“;

- село Каспичан - Централен площад и Здравна служба;

- село Златна нива - Централен площад

2. Поддържане на системата за предоставяне на WiFi зона, при следните минимални изисквания:

- редовна поддръжка и необходими ремонтни дейности на мрежите по WiFi4EU

- поддръжка на мрежата по WiFi4EU напълно активна за период от 3 години, считано от датата на окончателно плащане.

- преконфигурация на мрежите по WiFi4EU, за да ги свърже със защитената функция за идентификация и мониторинг в съответствие с изискванията на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи  към ЕК.

Забележка:

Свързването с функцията за мониторинг на ЕК ще бъде осъществявано на два етапа. 	Първи етап

Осигурява се изпълнението на следните изисквания за портала за достъп за SSID WiFi4EU:

• WiFi4EU мрежата със SSID WiFi4EU да използва https портал за достъп за потребителския интерфейс.

•	Името на домейна, свързан с https портала за достъп, да бъде класическо (неинтернационализирано име на домейн (IDN), състоящо се от букви — от а до я, цифри — от 0 до 9, тире (-).

•	Визуална идентичност: порталът за достъп да включва визуалната идентичност на WiFi4EU.

•	В портала за достъп да бъде интегриран проследяващ фрагмент, за да може агенцията дистанционно да следи функционирането на WiFi4EU мрежата.

Насоките за инсталиране на фрагмента са достъпни чрез следната връзка: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu.

Чрез проследяващия фрагмент няма да бъдат събирани лични данни. Той ще служи за преброяване на потребителите, свързали се с WiFi4EU мрежата, за зареждане на визуалната идентичност на WiFi4EU и за проверка дали тя е показана правилно.

•	Порталът за достъп трябва да включва декларация за отказ от отговорност, с която на потребителите ясно се дава да разберат, че WiFi4EU е публична, отворена мрежа. В тази декларация трябва да бъдат включени и превантивните препоръки, които обикновено се предоставят при достъп до интернет чрез подобни мрежи.

Втори етап

На по-късен етап ще бъде създадена защитена функция за идентификация и мониторинг на равнище ЕС и ще има възможност за преминаване към федерирана структура.

Когато защитената функция за идентификация и мониторинг заработи, изпълнителят трябва да преконфигурира мрежите по WiFi4EU, за да ги свърже с нея. Това преконфигуриране ще включва запазване на отворен/ия SSID WiFi4EU чрез портала за достъп, добавяне на допълнителен SSID WiFi4EU за защитени по подходящ начин връзки (като се замени съществуващата местна защитена система с общата или просто като се добави общата като трети SSID) и даване на гаранции, че функцията може да контролира WiFi4EU мрежите на равнище точки за достъп.

Регистрирането и идентифицирането на потребителите за отворения SSID WiFi4EU и за местния SSID за защитени по подходящ начин връзки, когато има такъв, както и даването на разрешение и преброяването на потребителите за всички SSID.